## Slide 1: Chapter 7 Internet Protocol
Datagram
Fragmentation
Options
Checksum
IP package

## Slide 2: Internet Protocol（IP）
RFC 791
IP
LANs
MANs
WANs
ICMP
IGMP
ARP
RARP
Network
Layer
Network
Access
Layer
Transport Layer
Application Layer

## Slide 3: The Features of IP Communication
Features
  Connectionless: 跨越多个异构物理网 通用性
  Unreliable: 可靠性问题交由高层协议解决
  Best-effort delivery
Connection vs. Reliable
  Connection and connectionless
  Reliable: error control, flow control, …
  面向连接不一定保证可靠，无连接不一定不可靠
  在连接上容易实现可靠性机制

## Slide 4: 7.1 Datagram
IP Datagram
Notes: 版本号，首部长度，

## Slide 5: Length Fields
HLEN（首部长度字段）：4 bits
  以4字节（即32bits）为单位
  取值：5 ~ 15（即首部长度为 20 ~ 60 bytes）
Total length（总长度字段）：16 bits
  以字节单位
  首部长度（即4*HLEN）+ 数据长度
思考：IP分组的最大长度是多少？
65535

## Slide 6: Type of Service Field
TOS（服务类型）：8 bits
  该分组所期望的服务质量
D
T
R
Precedence
D: Minimize delay
R: Maximize reliability
T: Maximize throughput
C: Minimize cost
指示对分组进行处理（排队或丢弃）的优先权，值从0（普通优先级）到7（网络控制）
该分组所希望的路由转发服务类型，不能同时设置
Reserve
RFC 1349
D
T
R
Precedence
C
RFC 2474
DSCP
CU
Differentiated Services Code Point，区分服务编码点
Currently
Unused
Notes: The precedence subfield is not used in IPv4.

## Slide 7: Type of Service Field
TOS（服务类型）：8 bits
  该分组所期望的服务质量

## Slide 8: Fragmentation Fields
Identification（标识字段）：16 bits
  源站每发送一个分组，标识值＋1
  （源IP地址，标识） 全网唯一分组标识
Flags（标志字段）：3 bits
Fragmentation offset（片偏移字段）：13 bits
  以8 bytes为单位
D
M
Flags
D: Do not fragment
M: More fragments
思考：IP数据报为什么需要被分片？
Notes: 如何判断一个IP分组是否被分片？是第一片、中间片、最后一片？

## Slide 9: Time to Live Field
TTL（生存时间）：8 bits
  分组寿命：防止路由成环时，IP被无限次转发
  取值：分组传输时间+路由器转发处理时间  困难
  实际：源和目的之间的路由器个数（跳数）
  路由器转发时将 TTL值减1 ，TTL值为零时丢弃该分组
最大值？
255

## Slide 10: Protocol Field
协议：8 bits
  使用IP服务的高层协议
Header
ICMP
IGMP
EGP
OSPF
TCP
UDP
Network layer
Transport layer
IP Datagram
1：ICMP 2：IGMP 4：IP 6：TCP
8：EGP 17：UDP 41：IPv6 89：OSPF

## Slide 11: Checksum Field
校验和：16 bits
  差错检测
只校验首部，数据部分由高层协议校验
  无须重复校验数据部分
  缩短了路由器转发分组时的处理时间

## Slide 12: Option Field
选项：0 ~ 40 bytes
  网络测试或调试
  不是IP分组的必需部分，但其处理是IP软件的必需部分
Code
8 bits
Length
8 bits
Data
variable length
Copy
1 bit
Class
2 bits
Number
5 bits
Copy
0 Copy only in first fragment
1 Copy into all fragments
Class
00 Datagram control
01 Reserved
Debugging and management
Reserved
Number
00000 End of option
00001 No option
00011 Loose source route
00111 Record route
01001 Strict source route

## Slide 13: Encapsulation
Example：Ethernet fram
IP Packet
目的MAC
类型
FCS
源MAC
Packet
6
6
2
46 ~ 1500
4
0x0800
byte
Ethernet frame header
IP header
IP data

## Slide 14: IP Datagram Example

## Slide 15
Notes: 1. 版本号0100，首部长度0010 为8个字节，小于20字节，故丢弃； 2. 8*4=32 -20 =12bytes 3. TTL= 01，protocol=02 IGMP

## Slide 16: To Process an IP Packet
合法性检查
  版本
  长度
  TTL
  Protocol
  Checksum
  IP地址
分片与重组
选项处理

## Slide 17: 7.2 Fragmentation
MTU
Header
Trailer
IP datagram
Datagram
Frame
数据帧中封装的最大数据长度
Physical Network | MTU
Token ring (16 Mbps) | 17914
Token ring (4 Mbps) | 4464
FDDI | 4352
Ethernet | 1500
X.25 | 576
PPP | 296
Notes: 不同的物理网络，MTU是不同的， IP最大数据报长度为65536，经过不同的物理网络时，不得不分割数据报，是它们能通过这些网络

## Slide 18: Fragmentation

## Slide 19: Fragmentation Operation
To be fragmented by routers and a source host
To be fragmented when it DOES be required
A datagram can be fragmented more than once
An IP header must be included in each fragment
H | Data 1 600 bytes | Data 2 600 bytes | Data 3 200 bytes
0
600
1200
Offset = 0
Offset = 600/8 = 75
Offset = 150
Data
MTU
620
H
H
H
Data 1
Data 2
Data 3
Notes: 偏移值以8字节为单位，因为offset的长度只有13bit，如果按单字节为单位，最大才8192个字节；
在分配时，第一个字节的序号尽量能被8整除

## Slide 20: Fragmentation Example
4020
14567
0
0
1420
MTU = 1420
14567
原始分组数据
0 ~ 3999
1220
1
1420
14567
14567
14567
14567
1
0
1
1
0
175
350
175
275
820
620
MTU = 820
片3 数据：
2800 ~ 3999
片1 数据：
0 ~ 1399
片2 数据：
1400 ~ 2799
片2.2 数据：
2200 ~ 2799
片2.1 数据：
1400 ~ 2199
Notes: 如果已经分片的数据报遇到MTU更小的网络，则还可以再分片

## Slide 21: Reassembly（重组操作 ）
Only by destination host
  Connectionless  各分片的传输路径可不同
  有重组时限
  若丢失分片，则无法重组IP分组
目的主机能区分和重组不同的原IP报文
  （源IP地址，标识）
A
B
R1
R3
R2
Net 1
Net 2
MTU1
620
1220
MTU2
420
MTU4
820
R4
Net 3
Net 4
MTU3
620
75
50
0
0
75
75
50
0
1200
Notes: 但数据报的重装只能在目的主机上进行，第一个分组的分片长度除以8 就是第二个片的偏移值

## Slide 22: Fragmentation Examples
Notes: 800和879

## Slide 23: 7.3 Options
选项：0 ~ 40 bytes
  网络测试或调试
  不是IP分组的必需部分，但其处理是IP软件的必需部分
Code
8 bits
Length
8 bits
Data
variable length
Copy
1 bit
Class
2 bits
Number
5 bits
Copy
0 Copy only in first fragment
1 Copy into all fragments
Class
00 Datagram control
01 Reserved
Debugging and management
Reserved
Number
00000 End of option
00001 No option
00011 Loose source route
00111 Record route
01001 Strict source route

## Slide 24: 7.3 Options
Types
选项
Option
单字节
Single-byte
多字节
Multiple-byte
无操作
No operation
记录路由
Record route
选项结束
End of option
严格源路由
Strict source route
松散源路由
Loose source route
时间戳
Timestamp

## Slide 25: 7.3.1 No operation

## Slide 26: 7.3.2 End of option

## Slide 27: 7.3.3 Record route
Notes: 指针指向第一个可用的空项，路由器把数据报离开的端口IP地址加入记录项，指针加4

## Slide 28: 7.3.4 Strict source route 严格源路由选项
格式
Code：137
10001001
Length
（Total length）
Pointer
First IP address
（Filled when started）
Second IP address
（Filled when started）
…
Last IP address
（Filled when started）

## Slide 29: 作用
200.14.7.14
138.6.25.40
138.6.22.26
200.14.7.9
140.10.5.4
140.10.6.3
10.0.0.1
10.0.0.2
10.0.0.0
严格按给定的IP地址逐跳转发，中间不允许经过其它IP地址
4
15
137
8
12
16
67.0.0.0
140.10.0.0
200.14.7.0
67.34.30.6
138.6.0.0
67.14.10.22
140.10.6.3
140.10.5.4
200.14.7.9
200.14.7.14
138.6.22.26
138.6.25.40
Dst: 67.14.10.22
Dst: 140.10.5.4
Dst: 200.14.7.14
Dst: 138.6.25.40
Notes: 若数据报通过了某个未被列入的路由器，则该路由器丢弃该报文并发出差错报文，反过来，如果数据报到达终点，但路由表项中的某些路由器未曾真正经过，也发出差错报文

## Slide 30: 7.3.5 timestamp

## Slide 31: Fragmentation with Options
哪些选项会复制到所有分片中？哪些只在第一个分片中出现？为什么？
哪些选项用于数据报控制？哪些选项用于调试管理？
No copy
No copy
No copy
No copy
Copy
Copy
Control
Control
Control
Control
Control
Debug
No operation 0 00 00001
End of option 0 00 00000
Record route 0 00 00111
Strict source route 1 00 01001
Loose source route 1 00 00011
Timestamp 0 10 00100
Notes: 只有时间戳用于调试管理

## Slide 32: 7.4 Checksum
RFC 1071（RFC 1141，1624，1936），附录C
16 bits
Section 1
16 bits
Section 2
16 bits
Section k
All 0s
Checksum
16 bits
Sum
16 bits
Complement
Checksum
16 bits
Section 1
16 bits
Section 2
16 bits
Section k
16 bits
Checksum
16 bits
Sum
Result
16 bits
Checksum
Packet
If the result is 0, keep; otherwise, discard
16 bits
Sender
Receiver
Complement

## Slide 33: 7.4 Checksum

## Slide 34: 7.4 Checksum

## Slide 35: Example
0x D190
4
5
0
30
1
0
0
10
17
100.
102.
0
11010001 10010000
0100
00000000 00011110
00000000 00000001
000
00001010
00000000 00000000
01100100
00001110
01100110
00000111
0101
00000000
00000 00000000
00010001
12.
00001100
14.
00000101
5
00100100
00001001
36.
7.
9
+
00101110 0110111
1
0
取
反
Checksum：0x D190

## Slide 36: 7.5 IP Package
Notes: 出去options 模块外，还有8个构件

## Slide 37: 7.5 IP Package
Notes: 出去options 模块外，还有8个构件

## Slide 38: 7.5 IP Package

## Slide 39: 7.5 IP Package

## Slide 40: 7.5 IP Package

## Slide 41: 7.6 IP Over ATM
Notes: ATMARP

## Slide 42: 7.6 IP Over ATM
Notes: IP地址 物理地址 虚电路标识符的绑定

## Slide 43: 7.6 IP Over ATM
Notes: 应用适配层，ATM层，物理层

## Slide 44: 7.6 IP Over ATM
Notes: IP地址 物理地址 虚电路标识符的绑定

## Slide 45: 7.7 Summary
IP协议
  不可靠、无连接、数据报交付协议
IP分组格式
  数据报：首部 + 数据
  首部：各字段的含义、作用、取值
  （长度、TTL、协议、片标志、片偏移、校验和）
  封装：直接封装在数据帧中
IP分组处理
  TTL、校验和计算、分片和重组、选项处理